| КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. начальника колледжа по учебной работе В.Ф.Русаков |
| электроника и электротехника |
| Тестовый контроль для специальности 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» |
| МО-180407 ОП 03. |
| РАЗРАБОТЧИК | Преподаватель колледжа Попова Н.Ф. |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ | Дробот А.В. |
| ВЕРСИЯ | V.II |
| ДАТА ВЫПУСКА | 16.10.2012 |
| ДАТА ПЕЧАТИ | 16.10.2012 |

| Федеральный компонент |
| --- |
| Электрическое поле; электрические цепи постоянного тока; физические процессы в цепях постоянного тока; расчет цепей; магнитное поле; расчет магнитных цепей; электромагнитная индукция; электрические цепи переменного тока; резонанс в электрических цепях; нелинейные электрические цепи; трехфазные цепи. |
| Количество часов по дисциплине | 287 |

Показатели теста

| Количество проверяемых дидактических единиц | 11 |
| --- | --- |
| Количество заданий в тесте | 200 |
| Ориентированное количество вариантов теста | 25 |

Контролируемое содержание дисциплины и перечень контролируемых учебных элементов

| дидактические единицы | Перечень контролируемых учебных элементов Курсант должен… | Количество заданий |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока | 115 |
| 1.1 Основные элементы электрической цепи постоянного тока | знать:- Основные понятия электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость и электрическая постоянная. Напряженность электрического поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. Электрическое поле точечных зарядов. Электрический потенциал. Напряжение. Работа электрического поля по перемещению заряда. Связь между напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. Проводники электрического тока. Диэлектрики. Явление поляризации. Полупроводники. Электростатическое поле. Электрическая емкость конденсатора. Соединения конденсаторов. Определение эквивалентной емкости. Емкость плоского и цилиндрического конденсатора (без вывода). Энергия электрического поля конденсатора. уметь:- устанавливать взаимосвязь между основными параметрами электрического поля, иметь навыки в решении задач по этой теме. | 23 |
| 1.2 Расчёт электрических цепей постоянного тока | Знать: Электрический ток в различных сечениях неразветвленного проводника. Плотность электрического тока. ЭДС. Электрическое сопротивление и его зависимость от температуры. Проводимость. Закон Ома для замкнутой электрической цепи и для участка цепи. Источники электрической энергии. Последовательное, параллельное, смешанное соединение элементов. Источники электрической энергии, используемые на судах. Электрическая работа и мощность. Коэффициент полезного действия и мощность источника энергии. Закон Ленца - Джоуля. Электрическая цепь с одним и с двумя источниками ЭДС, соединенными последовательно. Режим работы. Использование подобных цепей на судах (в системе генератор-двигатель, генератор - аккумуляторная батарея). Последовательное и параллельное соединение приемников энергии. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи. Расчет потенциалов. Построение потенциальной диаграммы. Понятие о четырехполюсниках. Элементы схем электрических цепей: линейный элемент, узел, ветвь, контур. Первый закон Кирхгофа. Смешанное соединение приемников энергии. Второй закон Кирхгофа. Расчет сложных цепей методом узловых и контурных уравнений. Метод контурных токов. Метод узлового напряжения. Метод наложения (суперпозиции) токов. Метод преобразования схемы. Составление алгоритмов и программ для расчета электрических цепей разными методами. уметь:- рассчитывать электрические цепи; решать задачи по этой теме. Строить потенциальные диаграммы неразветвленной электрической цепи, рассчитывать сложные цепи постоянного электрического тока различными методами. | 20 |
| Раздел 2 . Электромагнетизм |
| 2.1 Основные свойства магнитного поля. | знать: Намагничивание и перемагничивание ферримагнитных материалов. Кривая первоначального намагничивания и петля гистерезиса. Классификация ферромагнетиков: магнитно-мягкие и магнитно-твердые. Постоянные магниты. Назначение ферримагнитных сердечников в магнитных цепях электрических машин, приборов, трансформаторов, реле, контакторов. уметь:- определять направление магнитного поля проводника, кольцевой и цилиндрической катушек. | 25 12 |  | 115 |
| 2.2 Магнитные цепи | знать: - Магнитные цепи и их законы. Закон Ома для магнитной цепи. Магнитное сопротивление. Расчет неразветвленных магнитных цепей. уметь:- пользоваться кривыми намагничивания при расчете магнитных цепей. |  |  |  |
| 2.3 Электромагнитная индукция. | знать: Явление электромагнитной индукции в прямолинейном проводнике. Правило Ленца и правило правой руки. Величина ЭДС индукции. Электромагнитная индукция в замкнутом контуре, направление и величина ЭДС индукции. Явление самоиндукции. Направление и величина ЭДС индукции самоиндукции. Индуктивность проводника, единица ее измерения. Индуктивность кольцевой и цилиндрических катушек, двухпроводной линии Явление взаимоиндукции, единица ее измерения. Направление и величина индуктированной ЭДС. Взаимная индуктивность двух кольцевых катушек. Принцип действия трансформатора. Энергия магнитного поля. Явление электромагнитной индукции в массивных проводниках: вихревые токи, потери энергии на вихревые токи. Полезное использование вихревых токов. уметь:- пользоваться правилом Ленца. | 8 |
| Раздел 3. Электрические приборы и измерения. | 85 |
| 3.1.Электрические измерительные приборы | Знать: Сущность и значение электрических измерений. Погрешности электрических измерений. Условные обозначения на шкале. Приборы различных систем. Цифровые приборы. Уметь: определять погрешности измерений, подключать приборы по условным обозначениям на шкале. |  |
| 3.2 Измерение электрических величин | Знать: измерение напряжения, токов, мощности, сопротивлений. Расширение пределов измерений в цепях постоянного и переменного тока. Учёт энергии в однофазных и трёхфазных цепях. Основные методы электрических измерений. Основные единицы электрических и магнитных величин и системе СИ. Уметь: производить измерения электрических величин приборами непосредственной оценки, использовать производные и кратные единицы. |  |
| Раздел 4. Цепи переменного электрического тока. |
| 4.1 Электрические цепи переменного тока. | Знать: физический смысл переменного тока. График синусоидального переменного тока, мгновенные и максимальные значения, период, цикл, частота. Получение синусоидальной ЭДС. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения ЭДС, тока и напряжения. Угловая скорость вращения генератора. Электрический угол, угловая частота. Действующее и среднее значения переменного тока и их зависимость от амплитудных значений. Фаза переменного тока. Построение синусоидальной кривой. Начальная фаза, фазовый угол синусоидальных величин. Векторная и временная диаграмма. уметь:- анализировать взаимосвязь между основными параметрами переменного тока;- производить построение векторных диаграмм. | 12 |
| 4.2 Расчёт электрических цепей синусоидального тока | знать: Цепи переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением. Активное и реактивное сопротивление. Мгновенные значения тока и напряжения. Графики напряжения и тока. Векторная диаграмма. Сдвиг фаз между напряжением и током. Закон Ома для всех типов цепей переменного тока. Резонанс напряжений. Резонансная частота. Активная и реактивная составляющие тока. Практическое применение резонанса напряжений. Резонансные кривые. Параллельное соединение двух потребителей: каждый из которых обладает активным и индуктивным сопротивлением; один из которых обладает активным и индуктивным сопротивлением, а другой – активным и емкостным. Расчет токов, векторная диаграмма токов. Угол сдвига фаз между напряжением и током в каждой ветви разветвления. Определение активной и реактивной составляющей тока (в неразветвленной части цепи). Определение общего тока и угла сдвига фаз между напряжением и общим током. Применение метода проводимости. Общий случай цепи с параллельными ветвями. Параллельное соединение катушки конденсатора. Векторная диаграмма токов. Резонанс токов. Колебательный контур и его применение. Коэффициент мощности. Определение и расчет коэффициента мощности, способы улучшения, его значение в судовой энергетике. Расчет электрических цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Расчет последовательно-параллельных цепей. уметь:- использовать векторные диаграммы при анализе цепей переменного тока;- собирать простейшие схемы переменного тока. | 42 |
| 4.3. Комплексный метод расчёта электрических цепей. | Знать: Основные понятия комплексных величин. Действия с комплексными числами. Законы Кирхгофа в комплексной форме. Расчёты цепей с применением комплексных чисел. Уметь: использовать комплексные числа при расчёте электрических цепей. |  |
| 4.4 Трёхфазные цепи переменного тока. | знать: Трехфазная симметричная система ЭДС. Получение трехфазной ЭДС. График и векторная диаграмма ЭДС трехфазного генератора. Несвязанная трехфазная система. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». Линейные и фазные напряжения, зависимость между ними. Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений. Ток в замкнутом контуре обмоток статора. Сумма ЭДС в замкнутом контуре. Трех проводная трехфазная система и ее расчет при равномерной и при неравномерной нагрузке фаз при соединении потребителей энергии «звездой» и “треугольником”. Фазные и линейные токи и напряжения. Четырех проводная трехфазная система. Определение линейных и фазных токов и напряжений. Векторная диаграмма Расчет трехфазной цепи. Активная мощность трехфазной цепи. Аварийные режимы. уметь:- соединять приемники энергии «звездой» и «треугольником»; - собирать электрические схемы трехфазного тока. | 25 |
| Раздел 5. Электроника |
| 5.1. Полупроводниковые приборы. | Знать:- Электронная эмиссия. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Образование и свойства электронно-дырочного перехода, полупроводниковые резисторы. Образование и типы диодов. Их свойства и конструкции. Вольтамперные характеристики и параметры. Выбор диодов. Образование и классификация биполярных транзисторов. Статические характеристики и основные параметры. Принцип действия униполярных транзисторов. Классификация, характеристики, параметры, схемы включения, режимы работы. Устройство, структура, принцип действия и классификация тиристоров. Основные свойства. Статические характеристики, параметры, схемы включения. Работа в цепях постоянного и переменного тока. Уметь: собирать схемы включения, снимать вольтамперные и статические характеристики. |  |
| 5.2 Фотоэлектронные приборы. | Знать:- Физические основы и классификация. Фотоприборы с внешним и внутренним фотоэффектом. Излучатели, приемники и оптоэлектронные приборы. Принцип действия, основные характеристики, параметры, схемы включения. Область применения. Уметь: собирать схемы включения, снимать вольтамперные и статические характеристики. | 6 |
| 5.3. Электронные выпрямители. | Знать:- Определение, структура и классификация выпрямителей. Принцип действия основных типов однофазных и трёхфазных выпрямителей. Временные графики токов и напряжений. Основные параметры. Принцип работы управляемых выпрямителей построенных на тиристорах. Области применения. Уметь: Выбирать диоды для работы в схемах однофазных, трехфазных выпрямителей. |  |
| 5.4Электронные усилители. | Знать:- Определение, классификация усилителей. Принцип действия и режимы работы, выбор и стабилизация точки покоя. Основные параметры и характеристики. Области применения. Уметь: собирать схемы включения, снимать вольтамперные и статические характеристики. |  |
| 5.5. Электронные генераторы и измерительные приборы. | Знать:- Определение, классификация генераторов. Принцип действия и основные параметры. Баланс фаз и амплитуд, роль обратных связей. Основные схемы синусоидальных и импульсных генераторов. Области применения. Уметь: : собирать схемы включения. |  |
| Итого: |  |  |

Тестовые задания

| Вопрос | Дистракторы | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1Электрические цепи постоянного тока. |
| 1.1Электрическое поле |
| Взаимодействие зарядов осуществляется через… | Магнитное поле |  |
|  | Провод |  |
|  | Электрическое поле | V |
|  | Диэлектрик |  |
| Для накопления зарядов служит… | Конденсатор | V |
|  | Трансформатор |  |
|  | Кондиционер |  |
|  | Резистор |  |
| Как изменится сила взаимодействия двух зарядов, если один из зарядов увеличить в 2 раза? | Уменьшится в 2 раза |  |
|  | Не изменится |  |
|  | Увеличится в 2 раза | V |
|  | Станет равным 0 |  |
| Какое из приведенных утверждений вы считаете правильным: | Реально существует электрическое поле, а линии – нет. | V |
|  | Реально существуют линии, а электрическое поле – нет. |  |
|  | Электрическое поле и линии не существуют реально. |  |
|  | Электрическое поле и линии существуют реально. |  |
| Может ли существовать электрическое поле внутри металлического проводника? | Да |  |
|  | Нет | V |
|  | Иногда |  |
| Силовые линии электрического поля начинаются и заканчиваются: | Начинаются на (+) и заканчиваются на (-) | V |
|  | На южном полюсе и на северном полюсе |  |
|  | Они замкнуты |  |
|  | Начинаются на (-) и заканчиваются на (+) |  |
| Коэффициент пропорциональности в законе Кулона зависит от … | Знаний курсантов |  |
|  | Силы тока |  |
|  | Свойств среды | V |
|  | Величин зарядов |  |
| В законе Кулона R - это … | Расстояние между точечными зарядами | V |
|  | Сопротивление |  |
|  | Радиус заряда |  |
|  | Радиан |  |
| Как изменится сила кулоновского взаимодействия между зарядами, если их переместить из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью ε? | Не изменится |  |
|  | Уменьшится в ε раз | V |
|  | Увеличится в ε раз |  |
|  | Может увеличиться, может и уменьшиться |  |
| 1.2. Основные элементы электрической цепи постоянного тока. |
| Напряженность является характеристикой: | Энергетической |  |
|  | Тепловой |  |
|  | Силовой | V |
|  | Верны все варианты |  |
| Потенциал является характеристикой: | Энергетической | V |
|  | Тепловой |  |
|  | Силовой |  |
|  | Верны все варианты |  |
| Напряжение – это разность … | … напряженностей |  |
|  | … потенциалов | V |
|  | … зарядов |  |
|  | … энергий |  |
| Напряженность электрического поля характеризуется … | Модулем |  |
|  | Вектором |  |
|  | Верны оба ответа | V |
|  | Нет верного ответа |  |
| Электрическое поле обладает … | Сопротивлением |  |
|  | Силой тока |  |
|  | Энергией | V |
|  | Массой |  |
| Единица измерения потенциала - | Ампер |  |
|  | Вольт | V |
|  | ЭДС |  |
|  | Тесла |  |
| Потенциал земли равен - | Нулю | V |
|  | Напряжению |  |
|  | Бесконечности |  |
|  | Силе тока |  |
| Электроны в металлическом проводнике перемещаются под действием … | Магнитного поля |  |
|  | Электрического поля | V |
|  | Взгляда курсанта |  |
|  | Верны все варианты |  |
| Диэлектрик – это … | Проводник |  |
|  | Полупроводник |  |
|  | Сверхпроводник |  |
|  | Изолятор | V |
| В законе Кулона R - это … | Расстояние между точечными зарядами | V |
|  | Сопротивление |  |
|  | Радиус заряда |  |
|  | Радиан |  |
| Емкость конденсатора зависит от ___________ | Материала обкладок |  |
|  | Массы |  |
|  | Площади поверхности | V |
|  | Верны все варианты |  |
| Система из двух, разделенных диэлектриком, проводников, способных накапливать заряды, называется … | Трансформатором |  |
|  | Генератором |  |
|  | Конденсатором | V |
|  | Диодом |  |
| Емкость системы конденсаторов станет больше, если конденсаторы соединить _____________ | Последовательно |  |
|  | Параллельно | V |
|  | Любым способом: последовательно или параллельно. |  |
|  | Нет верного ответа |  |
| Энергия электрического поля конденсатора определяется по формуле: | = C·U |  |
|  | = q/U |  |
|  | = CU²/2 | V |
|  | = C/U |  |
| 1.3. Расчёт электрических цепей постоянного тока |
| Какое выражение соответствует закону Ома для всей электрической цепи? | E = U + Uвт |  |
|  | I = U/R |  |
|  | I = | V |
|  | Ф = Uм ∕Rм |  |
| Какое выражение для электрической цепи неприемлемо: | Е = U + Uвт |  |
|  | U = E |  |
|  | E = U + I | V |
|  | I = U/R |  |
| Как называется ток, который с течением времени не меняет направления? | Импульсный |  |
|  | Пульсирующий |  |
|  | Синусоидальный |  |
|  | Постоянный | V |
| Элементы цепи: | Напряжение, ток |  |
|  | Источник, провод, потребитель | V |
|  | Потенциал, напряжение |  |
|  | Контур, ветвь |  |
| Какой характеристикой является ЭДС? | Энергетической |  |
|  | Движущей |  |
|  | Силовой | V |
|  | Электрической |  |
| Является ли движение электронов вокруг ядра электрическим током? | Нет |  |
|  | Да | V |
|  | Только в ионах |  |
|  | В некоторых случаях |  |
| По электрической цепи будет протекать ток, если источником является: | Трансформатор |  |
|  | Генератор | V |
|  | Резистор |  |
|  | Розетка |  |
| Металлические проводники характеризуются наличием: | свободных ионов и электронов |  |
|  | свободных ионов |  |
|  | свободных электронов | V |
|  | диполей |  |
| Как изменится количество теплоты, выделяющейся в нагревательном приборе, при ухудшении контакта в штепсельной розетке? | Не изменится |  |
|  | Увеличится |  |
|  | Они не связаны |  |
|  | Уменьшится | V |
| Как изменится напряжение в конце линии, если в середине произойдет короткое замыкание? | Исчезнет | V |
|  | Увеличится |  |
|  | Уменьшится |  |
| Мерой интенсивности движения электронов является: | Напряжение |  |
|  | Сопротивление |  |
|  | Сила тока | V |
|  | Потенциал |  |
| При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию? | Безразлично |  |
|  | При пониженном |  |
|  | При повышенном | V |
|  | Передавать нельзя |  |
| Зависит ли сопротивление катушки от приложенного к ней напряжения? | Не зависит | V |
|  | Зависит |  |
|  | Почти не зависит |  |
|  | Сильно зависит |  |
| Удельное сопротивление для каждого вещества __________ | Одинаковое |  |
|  | Разное | V |
|  | Равно нулю |  |
|  | Равно единице |  |
| Проводимость вещества - | Равна сопротивлению |  |
|  | Обратно сопротивлению | V |
|  | Равна силе тока |  |
|  | Обратно силе тока |  |
| В формуле I=E/(R+rо) rо – это сопротивление … | Внешней цепи |  |
|  | Соединительных проводов |  |
|  | Всей цепи |  |
|  | Источника ЭДС | V |
| Электрическая энергия в проводах превращается в ….. | Механическую |  |
|  | Тепловую | V |
|  | Ультрафиолетовую |  |
|  | Верны все варианты |  |
| Зависимость количества теплоты, выделяемого в проводнике, от силы тока, определяется законом … | Джоуля |  |
|  | Кулона |  |
|  | Ома |  |
|  | Джоуля - Ленца | V |
| Для защиты электрической цепи от короткого замыкания служат … | Конденсаторы |  |
|  | Предохранители |  |
|  | Трансформаторы | V |
|  | Кондиционеры |  |
| Предохранители в электрическую цепь включаются ________ | Последовательно |  |
|  | Параллельно | V |
|  | Можно и последовательно и параллельно |  |
|  | Смешанно |  |
| Каким свойством обладает параллельное соединение резисторов? | Алгебраическая сумма I в узле равна 0 |  |
|  | Напряжение во всех ветвях одинаково | V |
|  | Общее напряжение равно сумме напряжений |  |
|  | Общее сопротивление равно сумме сопротивлений |  |
| При параллельном соединении: 1.Uобщ= 2. Iобщ = 3. Rобщ = | Только 1 и 2 |  |
|  | Только 2 и 3 |  |
|  | Только 1 и 3 |  |
|  | Верного ответа нет | V |
| При последовательном соединении: 1.Uобщ = 2.Iобщ = 3.Rобщ = | Только 1 и 2 |  |
|  | Только 2 и 3 |  |
|  | Только 1 и 3 | V |
|  | Верного ответа нет |  |
| Законы Кирхгофа: 1. I = 2. = 0 3.= ·R | Только 1 и 3 |  |
|  | Только 1 и 2 |  |
|  | Только 2 и 3 | V |
|  | Верного ответа нет |  |
| Являются ли контурные токи в цепи реальными? | Являются |  |
|  | Не являются | V |
|  | Такого термина нет |  |
|  | В некоторых случаях |  |
| Постоянные четырехполюсника обозначаются: | A, B, C |  |
|  | X, Y, Z |  |
|  | A, B, C, D | V |
|  | 1’, 2’, 3’ |  |
| Как изменится общее сопротивление, если к двум параллельно соединенным прибавить третье? | Уменьшится |  |
|  | Увеличится | V |
|  | Это невозможно |  |
|  | Не изменится |  |
| При каком соединении сопротивлений токи на них равны? | Смешанном |  |
|  | Параллельном |  |
|  | Последовательном | V |
|  | «Звездой» |  |
| При каком соединении сопротивлений напряжения на них равны? | Смешанном |  |
|  | Параллельном | V |
|  | Последовательном |  |
|  | «Звездой» |  |
| Резисторы соединены последовательно. Как изменится общее сопротивление, если их соединить параллельно? | Увеличится |  |
|  | Не изменится |  |
|  | Уменьшится | V |
|  | Станет равным 0 |  |
| Чем заменяется исключаемый источник ЭДС при расчете методом наложения? | Напряжением |  |
|  | Током |  |
|  | Сопротивлением | V |
|  | Другой ветвью |  |
| Чему равен потенциал в точке заземления? | Наибольшему значению |  |
|  | 0 | V |
|  | Наименьшему значению |  |
|  | Может быть любым |  |
| Для чего в схемах преобразуют «звезду» в «треугольник» или наоборот? | Для упрощения схемы | V |
|  | Для усложнения схемы |  |
|  | Для упрощения решения |  |
|  | Для использования формул |  |
| Имеет ли значение направление обходы цепи для определения разности потенциалов? | Имеет |  |
|  | Не имеет | V |
|  | От (+) к (-) |  |
|  | От северного полюса |  |
| Можно ли применять уравнение Кирхгофа для расчета цепей смешанного соединения? | Можно | V |
|  | Нельзя |  |
|  | Иногда |  |
|  | В зависимости от схемы |  |
| Являются ли контурные токи реальными токами в цепи? | Да |  |
|  | Нет | V |
|  | Иногда |  |
| На сколько сократится число уравнений при использовании метода контурных токов? | На число узлов в схеме |  |
|  | На число независимых узлов в схеме |  |
|  | На число узлов в схеме без одного | V |
|  | На один узел |  |
| Как выбирается направление контурных токов? | По часовой стрелке |  |
|  | Против часовой стрелки |  |
|  | Произвольно | V |
|  | От 0 |  |
| Когда можно воспользоваться методом узлового напряжения? | Для расчета любой цепи |  |
|  | Для цепи, имеющей всего 2 узла | V |
|  | Для расчета простой цепи |  |
|  | Когда цепь содержит два источника |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм. |
| 2.1. Основные свойства магнитного поля. |
| На электрон, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца. При этом электрон движется с ускорением, если … | Всегда. |  |
|  | угол между скоростью и полем составляет 90° | V |
|  | угол между скоростью и полем составляет 0° |  |
|  | Нет правильного ответа |  |
| Какой буквой обозначают магнитодвижущую силу? | н |  |
|  | Ф |  |
|  | В |  |
|  | F | V |
| Какой характеристике магнитного поля соответствует размерность Гн/м? | н |  |
|  | Мо | V |
|  | В |  |
| Правило определения направления индукционного тока в проводнике: | Правило левой руки |  |
|  | Правило правой руки |  |
|  | Правило буравчика | V |
|  | Правило Ленца |  |
| Индукцированная ЭДС в проводнике определяется по формуле: | E = B·ℓ∙ν | V |
|  | E = I∙R |  |
|  | E = U +Uo |  |
|  | E = U + I∙R |  |
| Как изменится магнитная индукция В при увеличении магнитного потока Ф? | Не изменится |  |
|  | Уменьшится |  |
|  | Увеличится | V |
|  | Они не связаны между собой |  |
| Правило определения направления движения проводника в магнитном поле: | Правило буравчика |  |
|  | Правило левой руки | V |
|  | Правило правой руки |  |
|  | Правило Ленца |  |
| Формула определения силы F, действующей на проводник в магнитном поле: | F = M/L |  |
|  | F = B·I· ℓ | V |
|  | F = 4BS |  |
|  | F = Φ/S |  |
| Сила F, действующая на проводник с током в магнитном поле, при уменьшении тока … | Не изменяется |  |
|  | Они не связаны |  |
|  | Уменьшится | V |
|  | Увеличится |  |
| Как изменится индуктивность катушки L при внесении в нее сердечника? | Увеличится | V |
|  | Уменьшится |  |
|  | Не изменится |  |
|  | Это невозможно |  |
| Как изменится индуктивность катушки L при изменении числа витков катушки? | При увеличении числа витков индуктивность увеличивается | V |
|  | При увеличении числа витков индуктивность уменьшается |  |
|  | Не изменяется |  |
| Если намагничивающая сила F измеряется в ньютонах, то в каких единицах брать B и S? | B - тесла, S – см2 |  |
|  | B - генри, S – м2 |  |
|  | B - тесла, S – м2 | V |
|  | B - вебер, S – м2 |  |
| Будет ли наводиться ЭДС индукции в проводнике, если он неподвижен, а магнитное поле перемещается относительно этого проводника? | Не будет |  |
|  | Это зависит от расположения проводника и поля |  |
|  | Будет | V |
| Будет ли наводиться ЭДС индукции в диэлектрическом стержне, который перемещается в магнитном поле под прямым углом? | Будет |  |
|  | Не будет | V |
|  | Только если под углом 90º |  |
| Какое из утверждений неверное: Индукционный ток препятствует: | Увеличению магнитного поля |  |
|  | Уменьшению магнитного потока |  |
|  | Изменению магнитного потока | V |
| Какой из параметров больше влияет на индуктивность катушки? | Материал провода |  |
|  | Длина провода катушки |  |
|  | Площадь сечения |  |
|  | Число витков | V |
| Как изменяется ЭДС самоиндукции при подключении катушки к источнику постоянного напряжения? | Увеличивается |  |
|  | Не меняется |  |
|  | Уменьшается | V |
| Какое поле возникает вокруг движущихся зарядов? | Постоянное |  |
|  | Магнитное |  |
|  | Электрическое |  |
|  | Электромагнитное | V |
| Какой величиной является магнитный поток Ф? | Постоянной |  |
|  | Скалярной |  |
|  | Векторной | V |
|  | Параллельной |  |
| Может ли не действовать сила на заряженную частицу в магнитном поле? | Если она неподвижна | V |
|  | Если она подвижна |  |
|  | В зависимости от материала |  |
| Как изменится ток в катушке при введении сердечника? | Увеличится |  |
|  | Останется неизменным |  |
|  | Уменьшится | V |
| По какому правилу определяют направление магнитной индукции в катушке? | Правилу буравчика |  |
|  | Правилу левой руки | V |
|  | Правилу правой руки |  |
| Как расположены между собой F, I и B? | Взаимоперпендикулярно | V |
|  | Параллельно |  |
|  | В разные стороны |  |
| Магнитная индукция – это характеристика: | Электрическая |  |
|  | Тепловая |  |
|  | Силовая |  |
|  | Энергетическая | V |
| Как изменится общий магнитный поток, если увеличить воздушный зазор в сердечнике? | Не изменится |  |
|  | Увеличится |  |
|  | Уменьшится | V |
|  | Исчезнет |  |
| 2.2 Магнитные цепи |
| Какой из приведенных материалов не проявляет ферромагнитных свойств? | Железо |  |
|  | Никель |  |
|  | Кобальт |  |
|  | Платина | V |
| Какое из свойств магнитной цепи является главным? | Нелинейная зависимость В от Н |  |
|  | Способность насыщаться |  |
|  | Малое магнитное сопротивление | V |
|  | Способность сохранять остаточную намагниченность |  |
| От чего зависит магнитная проницаемость μ? | От вещества и его состояния | V |
|  | От местности |  |
|  | От величины проводника |  |
|  | От сопротивления |  |
| Основные проявления гистерезиса: | Остаточная индукция | V |
|  | Увеличение магнитной индукции |  |
|  | Увеличение напряжения |  |
| Укажите единицу потокосцепления в СИ? | А/м |  |
|  | Вб | V |
|  | Вб/м2 |  |
|  | Мкс |  |
| Влияет ли направление обхода контура на конечный результат при использовании закона полного тока? | Не влияет | V |
|  | Зависит от контура |  |
|  | Влияет |  |
|  | Частично |  |
| Какое свойство магнитной цепи является главным? | Нелинейная зависимость В (Н) |  |
|  | Способность насыщаться |  |
|  | Малое магнитное сопротивление | V |
|  | Способность сохранять остаточную намагниченность |  |
| Единица напряжения в магнитной цепи - это | Вольт |  |
|  | Ампер | V |
|  | Тесла |  |
|  | Джоуль |  |
| Магнитная проницаемость воздуха __________, чем стали. | Больше |  |
|  | Меньше | V |
|  | Одинакова |  |
|  | Сравнить невозможно |  |
| Для расчетов магнитных цепей используют законы ____________ | Фарадея |  |
|  | Ома |  |
|  | Джоуля |  |
|  | Кирхгофа | V |
| Наибольшим магнитным полем обладает катушка _________ | Без сердечника |  |
|  | С сердечником | V |
|  | Из серебра |  |
|  | У всех катушек магнитное поле одинаковое |  |
| Магнитодвижущую силу обозначают обычно буквой - | Н |  |
|  | Ф |  |
|  | F | V |
|  | В |  |
| 2.3. Электромагнитная индукция. |
| Электрон, влетевший в магнитное поле параллельно магнитным линиям, движется в нем ____________. | С ускорением |  |
|  | С прежней скоростью | V |
|  | Останавливается |  |
|  | Исчезает |  |
| Если замкнутый проводник движется в однородном магнитном поле параллельно магнитным линиям, то ЭДС в нем ___________ | Максимальна |  |
|  | Равно нулю | V |
|  | Минимальна |  |
|  | Бесконечно большая |  |
| Индуцированный ток направлен относительно причины, вызвавшей его … | В ту же сторону |  |
|  | Под углом 90° |  |
|  | Встречно | V |
|  | Определить невозможно |  |
| Явление взаимоиндукции можно наблюдать, если у вас имеется: | Одна катушка |  |
|  | Две катушки | V |
|  | Одна катушка и лампочка |  |
|  | Две лампочки |  |
| Наводит ли вихревые токи ЭДС взаимоиндукции в катушке? | Да | V |
|  | Нет |  |
|  | Зависит от изменения тока |  |
| От каких свойств сердечника зависят вихревые токи? | От электрических |  |
|  | От магнитных | V |
|  | От электромагнитных |  |
| Направление индуктированной ЭДС определяется по: | Правилу правой руки | V |
|  | Правилу левой руки |  |
|  | Правилу буравчика |  |
|  | Правилу Ленца |  |
| Наиболее яркий пример взаимоиндукции: | Генератор |  |
|  | Электродвигатель |  |
|  | Трансформатор | V |
|  | Конденсатор |  |
| Раздел 3. Электрические приборы и измерения. |
| 3.1 Электрические измерительные приборы. |
| 1. Назначение спиральных пружин | Создание вращающего момента |  |
|  | Подводка тока и создание тормозящего момента | V |
|  | Успокоитель |  |
| 4 Какой системы амперметры и вольтметры имеют неравномерную шкалу? | Магнитоэлектрической |  |
|  | Электромагнитной | V |
|  | Электродинамической |  |
| 5. Какой системы амперметры применяют без шунтов для измерения больших токов? | Электромагнитной | V |
|  | Электродинамической |  |
|  | Магнитоэлектрической |  |
| 6. Приборы электромагнитной системы имеют неравномерную шкалу. В какой части шкалы отсчет невозможен? | .В середине |  |
|  | В начале | V |
|  | .В конце |  |
| 7. Придел измерения амперметра 100А, число делений М=50. Определить цену делений | 5А |  |
|  | 5000А |  |
|  | 2А | V |
| Какой системы измерительные приборы меньше всего подвержены воздействию внешних магнитных полей | Магнитоэлектрической | V |
|  | Электродинамической |  |
|  | магнитоэлектрической |  |
| Какой системы приборы могут быть использованы в качестве вольтметров? | Электромагнитной |  |
|  | Электродинамической | V |
|  | Магнитоэлектрической |  |
| Как включается шунт в цепь относительно амперметра | Последовательно |  |
|  | Параллельно | V |
|  | Звездой |  |
|  | Треугольником |  |
| Как включается в цепь добавочные сопротивления относительно вольтметра. | Последовательно | V |
|  | Параллельно |  |
|  | Звездой |  |
|  | треугольником |  |
| Формула определения коэффициента шунта | n = I / Ia | V |
|  | m = U / Uв |  |
|  | n = I * Ia |  |
|  | m = U * Uв |  |
| При помощи, каких приборов можно определить мощность? | Амперметр и вольтметр | V |
|  | Два вольтметра |  |
|  | Электрический счетчик |  |
| Сколько зажимов имеют шунты для амперметров? | Два |  |
|  | Четыре | V |
|  | Шесть |  |
| Для расширения пределов изменений на постоянном токе используют | Измерительные трансформаторы |  |
|  | Шунты и добавочные сопротивления | V |
|  | Реостаты |  |
| Для расширения пределов измерений на переменном токе используют | Шунты и добавочные сопротивления |  |
|  | Измерительные трансформаторы | V |
|  | Реостаты |  |
| Что является первичной обмоткой? | Сердечник |  |
|  | Амперметр |  |
|  | Провод | V |
| В каком режиме работает трансформатор напряжения? | В режиме холостого хода | V |
|  | В режиме короткого замыкания |  |
|  | Под нагрузкой |  |
| В каком режиме работает трансформатор тока? | В режиме короткого замыкания | V |
|  | В режиме холостого хода |  |
|  | В рабочем режиме |  |
| Какой системы является электрический счетчик электрической энергии? | Электромагнитной |  |
|  | Индукционной | V |
|  | Электродинамической |  |
| Чем создается тормозной момент в счетчиках электрической энергии? | Спиральной пружиной |  |
|  | Диском |  |
|  | Постоянным магнитом | V |
| При каком соотношении вращающего и тормозного моментов стрелка приборов показывает значение измеряемой величины? | Мвр>Мтор |  |
|  | Мвр=Мтор | V |
|  | Мвр<Мтор |  |
| Какую величину можно измерить при помощи электроизмерительных приборов? | Давление |  |
|  | Массу |  |
|  | Температуру | V |
|  | Площадь |  |
| Первичная обмотка трансформатора тока подключается | К амперметру |  |
|  | К сопротивлению |  |
|  | К нагрузке |  |
|  | К измеряемой линии | V |
| Ко вторичной обмотке трансформатора тока подключается | Вольтметр |  |
|  | Нагрузка |  |
|  | Амперметр | V |
| Первичная обмотка трансформатора напряжения включается в цепь | Последовательно |  |
|  | Параллельно | V |
|  | Звездой |  |
|  | Треугольником |  |
| Ко вторичной обмотке трансформатора напряжение подключается | Амперметр |  |
|  | Нагрузка |  |
|  | Вольтметр | V |
|  | Добавочное сопротивление |  |
| Приборы показывают значение величины | Мгновенно |  |
|  | Амплитудное |  |
|  | Действительное | V |
| У какого трансформатора заканчивается вторичная обмотка после отключения прибора? | Тока | V |
|  | Силового |  |
|  | Напряжения |  |
| Раздел 4. Цепи переменного электрического тока. |
| 4.1 Электрические цепи переменного тока |
| За какую часть периода Т происходит полный цикл изменения ЭДС? | Т/ 2 |  |
|  | Т | V |
|  | Т/ 4 |  |
|  | 2Т |  |
| По какой формуле можно определить период Т, если известна частота тока f? | Т = 1 / f | V |
|  | 2Пf |  |
|  | = α / t |  |
|  | T = 2π |  |
| Соотношение между амплитудными и действующими значениями напряжения: | U = Uм |  |
|  | U = Uм /√2 | V |
|  | U = Uм /√3 |  |
|  | U < Uм |  |
| Сколько раз за период Т индуцированная ЭДС принимает амплитудное значение? | 3 |  |
|  | 2 | V |
|  | 1 |  |
|  | 4 |  |
| В какую часть периода Т ЭДС принимает положительное максимальное значение? | Т/ 2 |  |
|  | Т/ 4 | V |
|  | Т = 1 |  |
|  | Т/ 3 |  |
| Как изменится угол сдвига фаз , если возрастет частота f тока? | уменьшится |  |
|  | =0 |  |
|  | не изменится | V |
|  | возрастет |  |
| Каков характер движения электрических зарядов при переменном токе? | Поступательный |  |
|  | Колебательный | V |
|  | Вращательный |  |
|  | Круговой |  |
| Максимальное значение тока называется: | Мгновенным |  |
|  | Действующим |  |
|  | Амплитудой | V |
|  | Нет верного ответа |  |
| Начальная фаза – это фаза в момент времени: | t=min |  |
|  | t=max |  |
|  | t=0 | V |
|  | Нет такого понятия |  |
| Измерительные электроприборы показывают ___________ значение тока | Мгновенное |  |
|  | Максимальное |  |
|  | Действующее | V |
|  | Амплитудное |  |
| Переменный ток можно получить при помощи: | Конденсатора |  |
|  | Трансформатора |  |
|  | Генератора | V |
|  | Аккумулятора |  |
| Может ли быть мгновенное значение переменного электротока отрицательным? | Да | V |
|  | Нет |  |
|  | Только при особых условиях |  |
|  | Иногда |  |
| 4.2 Расчёт электрических цепи синусоидального тока |
| Что произойдет с током в цепи R, L, C и напряжением на реактивных элементах L и C при условии, что с увеличением ХL и ХС Х = ХL - ХС останется неизменным? | Ток уменьшится, напряжение увеличится |  |
|  | Ток увеличится, напряжение уменьшится |  |
|  | Ток не изменится, напряжение увеличится | V |
|  | Ток не изменится, напряжение не изменится |  |
| Укажите соотношение между параметрами цепи R, L, C , которое не соответствует выражению мгновенной мощности р = UI – UI cos 2ωt | R = XL > XC |  |
|  | R = XL = XC |  |
|  | R < XL = XC | V |
|  | R > XL = XC |  |
| Укажите параметр электрической цепи R, L, C , от которого не зависит фазовый сдвиг : | R и L |  |
|  | Питающее напряжение источника U | V |
|  | Частота источника f |  |
|  | L и С |  |
| Какое уравнение, характеризующее работу цепи, составлено неверно? | U = UR+UL+Uc |  |
|  | U = |  |
|  | U = |  |
|  | U = | V |
| По какой причине для цепи R и C диаграмма переходит из состояния 1 в состояние 2? | Из-за уменьшения R |  |
|  | Из-за уменьшения f |  |
|  | Из-за уменьшения С |  |
|  | Из-за увеличения f | V |
| Укажите соотношение между параметрами цепи R, L, C , которое соответствует выражению мгновенной мощности: р = UI cos - UI cos (2ωt +φ) | R = XL = XC |  |
|  | R = XL < XC |  |
|  | R < XL = XC | V |
|  | R > XL = XC |  |
| Укажите диаграмму, которая не соответствует режиму резонанса | б |  |
|  | в |  |
|  | а |  |
|  | г | V |
| Укажите цепь, которой не соответствует эта диаграмма | Цепь с R, L и C (XL>Xc) |  |
|  | Цепь с R, L и C (XL<Xc) | V |
|  | Цепь с R и L |  |
| Контур состоит из индуктивной катушки Lk, Rk и конденсатора С, соединенных последовательно, причем активное сопротивление катушки Rk ≠ 0. Каково соотношение между Uk и Uc при резонансе? | Uk = Uc |  |
|  | Uk > Uc | V |
|  | Uk ≈ Uc |  |
|  | Uk < Uc |  |
| Какой прибор, включенный в цепь с индуктивной катушкой и конденсатором, непригоден для фиксации режима резонанса? | Вольтметр | V |
|  | Амперметр |  |
|  | Фазометр |  |
|  | Ваттметр |  |
| Как изменится собственная частота колебательного контура, если емкость контура увеличится в четыре раза? | Увеличится в четыре раза |  |
|  | Уменьшится в четыре раза |  |
|  | Увеличится в два раза |  |
|  | Уменьшится в два раза | V |
| В цепи R, L, C имеет место соотношение Xc=4XL, затем частота источника уменьшилась в два раза. Что произойдет при этом с фазовым сдвигом ? | Не изменится |  |
|  | Увеличится в два раза |  |
|  | Уменьшится в два раза |  |
|  | Станет равным нулю | V |
| Источник вырабатывает синусоидальные напряжения множества частот. С какого участка цепи можно снять напряжение резонансной частоты? | с R, L и C |  |
|  | с L и C | V |
|  | Только с L |  |
|  | Только с C |  |
| По какой причине для цепи R и L диаграмма переходит из состояния 1 в состояние 2? | Из-за уменьшения R |  |
|  | Из-за уменьшения f | V |
|  | Из-за увеличения L |  |
|  | Из-за увеличения f |  |
| Что произойдет с отношением Q/P для приведенной схемы при увеличении частоты источника? | Q/P увеличится | V |
|  | Q/P не изменится |  |
|  | Не хватает данных для ответа |  |
|  | Q/P уменьшится |  |
| Есть ли возврат энергии в сеть, если в цепь включено активное сопротивление R? | Есть |  |
|  | Нет | V |
|  | Периодически |  |
|  | Нерегулярно |  |
| Какая из векторных диаграмм относится к цепи с активным сопротивлением? |  |  |
|  |  | V |
| Величина сдвига фаз между U и I в цепи с активным сопротивлением: | >0 |  |
|  | =90° |  |
|  | <0 |  |
|  | =1 | V |
| Выбрать правильный ответ: электрическая энергия в цепи с активным сопротивлением поступает… | …импульсами |  |
|  | …равномерно |  |
|  | …2 импульса за период | V |
|  | …неравномерно |  |
| Какая энергия имеется в цепи переменного тока с активным сопротивлением? | Реактивная |  |
|  | Индуктивная |  |
|  | Активная | V |
|  | Емкостная |  |
| В какой вид энергии превращается электрическая энергия в цепи с активным сопротивлением? | В механическую |  |
|  | В тепловую | V |
|  | В магнитную |  |
|  | В электромагнитную |  |
| Какая из векторных диаграмм относится к цепи с емкостью: |  |  |
|  |  | V |
| Величина угла сдвига фаз между током и напряжением: | -π/ 2 | V |
|  | + π/ 2 |  |
|  | 1 |  |
|  | 0 |  |
| Чему равна активная мощность в цепи с емкостью за период? | р>0 |  |
|  | р=0 | V |
|  | р<0 |  |
|  | Р=1 |  |
| Как изменится ток в цепи с емкостью, если частота тока уменьшится (= const)? | Не изменится |  |
|  | Уменьшится | V |
|  | Увеличится |  |
|  | Исчезнет |  |
| Как изменится период Т, если в цепи с емкостью частота тока возрастет? | Уменьшится | V |
|  | Увеличится |  |
|  | Не изменится |  |
|  | Станет равным 0 |  |
| Какая из векторных диаграмм относится к цепи с индуктивностью? |  |  |
|  |  | V |
| Чему равна величина сдвига фаз между U и I в цепи с индуктивностью? | φ =0 |  |
|  | φ =-π/ 2 |  |
|  | φ = π/ 2 | V |
|  | φ = π |  |
| Как поступает энергия в цепь с индуктивностью? | Неравномерно |  |
|  | 2 импульса за период | V |
|  | Равномерно |  |
|  | Импульс за период |  |
| Есть ли возврат энергии и цепи с индуктивностью в сеть? | Нет |  |
|  | Есть |  |
|  | Два импульса за период | V |
|  | Нет правильного ответа |  |
| Соотношение между U сети и ЭДС самоиндукции ЕL: | > ЕL |  |
|  | < ЕL |  |
|  | = - ЕL | V |
|  | = ЕL |  |
| Чему равна средняя активная мощность Р за период в цепи с индуктивностью? | P<0 |  |
|  | P>0 |  |
|  | P=0 | V |
| В какой вид энергии превращается электрическая энергия, поступающая из сети в цепь с индуктивностью? | Тепловую |  |
|  | Механическую |  |
|  | Атомную |  |
|  | Магнитную | V |
| Как изменится угол сдвига фаз φ, если возрастет частота f тока? | φ уменьшится |  |
|  | φ =0 |  |
|  | φ не изменится | V |
|  | φ возрастет |  |
| В какие моменты времени изменения тока в цепи индуцируется ЭДС самоиндукции? | При возрастании тока |  |
|  | При убывании тока |  |
|  | Непрерывно | V |
|  | Два импульса за период |  |
| Какие из формул являются расчетными для схемы | P=I2∙R |  |
|  | U= I∙Xc |  |
|  | Q = XL∙I2 | V |
|  | Нет правильного ответа |  |
| Возможно ли практически реализовать чисто активное сопротивление? | Возможно |  |
|  | Только в магнитном поле |  |
|  | Только в вакууме |  |
|  | Нельзя | V |
| Какое из приведенных выражений непроизвольно определяет cos φ в приемнике энергии? | g/qY |  |
|  | R/Z |  |
|  | P/S |  |
|  | Q/S | V |
| 4.3. Комплексный метод расчёта электрических цепей. |
| Какие сопротивления выражены в комплексной форме R+jXL? | Индуктивное |  |
|  | Активное и емкостное |  |
|  | Активное и индуктивное | V |
|  | Активное |  |
| Сопряженное число комплексу (a+jb): | a+jb |  |
|  | a2+b2 |  |
|  | a2-b2 |  |
|  | a-jb | V |
| В какой форме записан комплекс Аℓjφ? | Алгебраическая |  |
|  | Тригонометрическая |  |
|  | Показательная | V |
|  | Комплексная |  |
| Мнимое число – это… | -1 |  |
|  | √-1 | V |
|  | √-1² |  |
|  | -12 |  |
| 4.4 Трёхфазные цепи переменного тока. |
| Сколько проводов отходит от генератора, обмотки которого соединены «звездой»? | 1 или 6 |  |
|  | 3 или 8 |  |
|  | 3 или 4 | V |
|  | 5 или 8 |  |
| Определите верные утверждения: 1) При соединении «звезда» U л = U ф 2) При соединении «треугольник» Iл=Iф 3) При соединении «звезда» IA+IB+Ic=0 4) «0» провод служит для выравнивания напряжения. | Только 1 и 3 |  |
|  | Только 2 и 4 |  |
|  | Только 3 и 4 | V |
|  | Только 2 и 3 |  |
| Напряжение между любыми двумя линейными проводами называeтся … | Фазным |  |
|  | Нулевым |  |
|  | Высоким |  |
|  | Линейным | V |
| Напряжение между началом и концом фаз называется… | Переменным |  |
|  | Фазным | V |
|  | Переменным |  |
|  | Линейным |  |
| Ток, проxодящий по линейным проводам, называется… | Линейным | V |
|  | Фазным |  |
|  | Переменным |  |
|  | Постоянным |  |
| Ток в нулевом проводе обуславливается… | Равномерной нагрузкой |  |
|  | Неравномерной нагрузкой | V |
|  | Отсутствием нагрузки |  |
|  | Величиной нагрузки |  |
| Нагрузка соединена «треугольником». Линейное напряжение – 380 В. Чему равно фазное напряжение? | 380 | V |
|  | 220 |  |
|  | 0 |  |
|  | Правильного ответа нет |  |
| Т – период, f – частота. | Элементы цепи |  |
|  | Параметры постоянного тока |  |
|  | Параметры переменного тока | V |
|  | Элементы генератора |  |
| Нагрузка соединена «звездой». Фазное напряжение – 220 В. Чему равно линейное напряжение? | 220 В |  |
|  | 380 В | V |
|  | 50 В |  |
|  | 0 В |  |
| Как соединить обмотки генератора, чтобы Uл было равно Uф? | «Звездой» |  |
|  | «Треугольником» | V |
|  | Последовательно |  |
|  | Параллельно |  |
| Симметрия ЭДС обеспечивается: | Конструкцией генератора |  |
|  | Симметричной нагрузкой | V |
|  | Способом подключения нагрузки |  |
|  | Нет верного ответа |  |
| Будут ли меняться линейные токи при обрыве нулевого провода? | Да |  |
|  | Нет |  |
|  | Иногда |  |
|  | Будет меняться напряжение | V |
| С какой точкой соединяется начало первой обмотки при включении обмоток генератора «звездой»? | С концом второй |  |
|  | С началом третьей |  |
|  | С концом третьей |  |
|  | С нулевой | V |
| Изменятся ли действующие значения трехфазной ЭДС при изменении вращения рамок? | Нет | V |
|  | Да |  |
|  | Некоторые изменятся |  |
| Какие характеристики ЭДС изменятся, если изменить частоту вращения рамок? | Частота и начальная фаза |  |
|  | Частота и период | V |
|  | Амплитуда и начальная фаза |  |
|  | Начальная фаза |  |
| Чему равен ток в нулевом проводе при симметричной нагрузке? | 0 | V |
|  | Сумме токов фаз |  |
|  | Току одной из фаз |  |
| Симметричная нагрузка соединена «звездой». Линейное напряжение – 380 В. Определить фазное напряжение. | 380 В |  |
|  | 250 В |  |
|  | 127 В |  |
|  | 220 В | V |
| В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают лампы напряжением 220 В. Как их соединить? | «Звездой» | V |
|  | Последовательно |  |
|  | Параллельно |  |
|  | «Треугольником» |  |
| Лампы с напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Как их соединить? | «Звездой» |  |
|  | Последовательно |  |
|  | «Треугольником» | V |
|  | Параллельно |  |
| При обрыве нулевого провода… | Изменится сила тока |  |
|  | Изменится напряжение | V |
|  | Ничего не изменится |  |
|  | Ток равен нулю |  |
| Какая из приведенных формул для трехфазных цепей при симметричной нагрузке содержит ошибку? Соединение «звездой». | Uл=Uф | V |
|  | Iл=Iф |  |
|  | Р= √3 Uл∙ Iл ∙ cos |  |
|  | Все формулы верны |  |
| Может ли ток в нулевом проводе быть равен 0? | Не может |  |
|  | Может, если нагрузка симметричная | V |
|  | Всегда равен 0 |  |
|  | Если соединение – «звездой» |  |
| От чего зависит способ включения приемника энергии в сеть трехфазного тока? | От U сети |  |
|  | От U приемника |  |
|  | От U сети и U приемника | V |
|  | Ни от чего не зависит |  |
| Если сгорит одна фаза, то сколько возникнет однофазных цепей? | 3 |  |
|  | 2 |  |
|  | 1 | V |
|  | 0 |  |
| Как влияют изменения сопротивлений фаз на напряжения фаз Uф? | Уменьшает |  |
|  | Увеличивает | V |
|  | Не влияет |  |
|  | Может и увеличивать, может и уменьшать |  |
| Раздел 5. Электроника. |
| 187.Какие материалы обеспечивают максимальную электронную эмиссию? | Полупроводниковые | V |
|  | Металлические |  |
|  | Диэлектрические |  |
|  | Верны все варианты |  |
| Каков характер движения электронов при термоэлектронной эмиссии? | Упорядоченный |  |
|  | Хаотический | V |
|  | Направленный |  |
|  | Упорядоченный и направленный |  |
| Какой электрод в лампе является источником свободных электронов? | Анод |  |
|  | Управляющая сетка |  |
|  | Катод | V |
|  | Защитная сетка |  |
| Какое поле всегда обменивается энергией с электроном? | Магнитное поле |  |
|  | Электрическое поле | V |
|  | Гравитационное поле |  |
|  | Нет такого обмена |  |
| Как направлен вектор силового воздействия электрического поля на электрон? | В сторону положительного полюса | V |
|  | В сторону отрицательного полюса |  |
|  | Под углом к силовым линиям |  |
|  | По касательной к силовым линиям |  |
| Как действует магнитное поле на движущийся электрон? | Тормозит его движение |  |
|  | Ускоряет его движение |  |
|  | Изменяет его траекторию | V |
|  | Верны все варианты ответов |  |
| Протокол № |  | от |  |  |
| Председатель: |  | А.В.Дробот |
|  |  | подпись |  |